## Slide 1: 4. enota: Merjenje
1. element: Meritve
Podkomponenta: Six Sigma
Notes: To učno gradivo je bilo certificirano v skladu s pravili ECQA – Evropskega združenja za certificiranje in kvalificiranje.
Učno gradivo je bilo usklajeno med univerzami in industrijo v okviru mednarodnega konzorcija projekta “Automotive Quality Universities – AutoUniverse (AQU)”:
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Češka, www.fei.vsb.cz/en
Graz University of Technology, Institute for Technical Informatics, Avstrija, www.iti.tugraz.at
University of Applied Sciences JOANNEUM, Institute for Automotive Engineering, Graz, Avstrija, https://www.fh-joanneum.at/en/institut/automotive-engineering/
EMIRAcle – European Manufacturing and Innovation Research Association, Belgija, http://www.emiracle.eu/
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Slovenija, https://feri.um.si/
ISCN Ltd./Ges.m.b.H, Irska/Avstrija, www.iscn.com
ECQA – European Certification and Qualification Association, Avstrija, www.ecqa.org
Ta projekt je bil financiran s podporo programa Erasmus+ Evropske komisije po pogodbi 2015-1-CZ01-KA203-013986 - 2015 – 2017.
AQUA – Zavezništvo znanja za kakovost usposabljanja in odličnost v avtomobilski industriji je vzpostavilo zavezništvo za kakovost – LLP projekt EAC-2012-0635 - 2013 – 2014.
Ta publikacija/sporočilo odraža stališče avtorjev in Komisija ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

## Slide 2: Auto Universe Ecosystem
Projekt Auto Universe je združil gradivo za usposabljanje na univerzah in v industriji (september 2015 - september 2017)
Usposabljanje je priznano na ravni univerz z ECTS in v avtomobilski industriji.
Zavezništvo AQUA je vzpostavilo zavezništvo za kakovost – LLP projekt EAC-2012-0635 - 2013 – 2014.
Notes: To učno gradivo je bilo certificirano v skladu s pravili ECQA – Evropskega združenja za certificiranje in kvalificiranje.
Učno gradivo je bilo usklajeno med univerzami in industrijo v okviru mednarodnega konzorcija projekta “Automotive Quality Universities – AutoUniverse (AQU)”:
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Češka, www.fei.vsb.cz/en
Graz University of Technology, Institute for Technical Informatics, Avstrija, www.iti.tugraz.at
University of Applied Sciences JOANNEUM, Institute for Automotive Engineering, Graz, Avstrija, https://www.fh-joanneum.at/en/institut/automotive-engineering/
EMIRAcle – European Manufacturing and Innovation Research Association, Belgija, http://www.emiracle.eu/
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Slovenija, https://feri.um.si/
ISCN Ltd./Ges.m.b.H, Irska/Avstrija, www.iscn.com
ECQA – European Certification and Qualification Association, Avstrija, www.ecqa.org
Ta projekt je bil financiran s podporo programa Erasmus+ Evropske komisije po pogodbi 2015-1-CZ01-KA203-013986 - 2015 – 2017.
AQUA – Zavezništvo znanja za kakovost usposabljanja in odličnost v avtomobilski industriji je vzpostavilo zavezništvo za kakovost – LLP projekt EAC-2012-0635 - 2013 – 2014.
Ta publikacija/sporočilo odraža stališče avtorjev in Komisija ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

## Slide 3: Učni cilji
AQUA.U4.E1 Meritve
Ta element vsebuje učne cilje. Ta predstavitev naslavlja kriterij zmogljivosti v povezavi s Six Sigma.
AQUA.U4.E1.PC4 Izračun metrik zmogljivosti procesa, kot so delov na milijon (PPM), okvar na milijon priložnosti (DPMO), okvar na enoto (DPU), izkoristek procesa in izkoristek v prvem poskusu ( First Time Right yield). Razumevanje različnih faktorjev, ki vplivajo na merjenje variabilnosti sistema (MSA - Measurement System Variation): natančnost (pristranskost), preciznost (ponovljivost and reproduktivnost) in stabilnost.

## Slide 4: Merila zmogljivosti procesa
Pomen meril
  Dve pomembni vodstveni nalogi: vzdrževanje in izboljševanje
  Zmogljivost mora postati merljiva, da se lahko borimo proti njenemu zmanjševanju
  Zmogljivost mora postati merljiva, da lahko razkrijemo rezultate izboljšav
Notes: Eno ključnih načel izboljšav procesov je, da mora vodenje potekati na podlagi dejstev. Zato potrebujemo zanesljive in natančne podatke. Kakor vsi ostali procesi, mora biti tudi zbiranje podatkov ustrezno vodeno. V praksi se je izkazalo, da je izjemno težko pojasniti ljudem, kakšni podatki so potrebni in kako naj bi jih zbirali. Pomen tega je kljub temu pogosto podcenjen. Preden nadaljuje z analizo, se mora tim prepričati, da so merilni sistem in podatki veljavni in zanesljivi. Pomembno je, da se vloži dovolj časa v dogovore o definiranju ciljev in v konkretizacijo ustreznih ciljnih vrednosti. Sem spadajo dobre definicije ter identifikacija virov in sistemov (ERP), od koder naj se črpajo podatki.
Meritve ugotavljajo osnovno zmogljivost procesa z razvojem preglednih in pomenljivih merilnih sistemov.
Ne skušajte se poglabljati v temeljne vzroke ali v rešitve, dokler ne morete učinkovito meriti procesa. Nove meritve dopolnjujejo že shranjene podatke za dobro razumevanje zgodovine vedenja procesa.
Meritve nam lahko po implementaciji izboljšav pokažejo rezultate opravljenih aktivnosti (izboljšav).
Dolgotrajne meritve nam pomagajo obvladati nove situacije in preprečujejo, da bi se vrnili v staro stanje (vzdrževanje).

## Slide 5: Metrike zmogljivosti procesov
Metrike Lean Six Sigma
  Metrika = kazalnik zmogljivosti
  Lean in Six Sigma imata vsak svoje kazalnike zmogljivosti, ki pokrivajo različne vidike
  Težišče
  Metrike Six Sigma se osredotočajo na kakovost in sposobnost
    Npr. DpU, PPM, DPMO, izkoristek
Notes: Metrike (KPI) so meritve, ki odražajo zmogljivost procesov. Metrike morajo odražati Glas kupca. KPI, vodeni na osnovi kupcev, so običajno odstotni deleži, ki razvrščajo izhode procesov v kategoriji uspešno/neuspešno na podlagi CTQ-jev kupcev.
Pri Lean projektih morajo biti cilji povezani z visokonivojskimi ključnimi kazalniki uspešnosti (KPI) za kakovost, dobavo ali stroške, kot so pravočasnost dobav (OTD), indeks priporočanja (NPS), skupna učinkovitost opreme (OEE), stroški slabe kakovosti (COPQ) itd. Ostala pomembna merila za Lean zmogljivost procesov so čas dodajanja vrednosti, pretočni čas, taktni čas itd.
Metrike Six Sigma se osredotočajo na kakovost in na sposobnost (DpU, PPM, DPMO) ter jih bomo obravnavali na naslednjih diapozitivih.

## Slide 6: Metrike zmogljivosti procesov
Defects per Unit – število napak na enoto
  DPU je število napak na enoto
  Vrednost DPU je lahko večja od 1, saj ima lahko ena enota tudi več napak
  Na primer: motorni pokrov je lahko vdrt in/ali opraskan
Primer:
  Število enot = 30 število pregledanih pokrovov
  Število napak = 53 število vdrtin + število prask
  Na motorni pokrov imamo torej povprečno 1,77 napake
Notes: Obstajata dva različna načina, da razglasimo izdelek za 'slabega'. Prvič lahko rečemo, da je izdelek ‚z napako‘, kar pomeni, da je z njim nekaj narobe - ne deluje tako, kot bi moral, ali pa ni ustreznega videza. Izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali pričakovanj kupca.
Drugič, izdelek z napako ima lahko 'več napak'. Izdelek ima v tem primeru več kot eno dimenzijo ali lastnosti, ki so zunaj specifikacij ali pričakovanj. Par primerov: več tipkarskih napak v enem dokumentu, več dimenzij iste komponente zunaj specifikacij, več prask na enem izdelku itd.
Povzamemo lahko, da je dovolj ena sama 'napaka', da je izdelek 'z napako'. En izdelek 'z napako' pa ima lahko tudi več 'napak'. Razlika je pomembna za izračunavanje izkoristka, kot je opisano v nadaljevanju.
DPU je skupno število napak na enoto. Vrednost DPU je lahko večja od 1, saj ima lahko ena enota več napak (npr. motorni pokrov ima lahko več vdrtin in prask, v dokumentu je lahko več kot ena tipkarska napaka).

## Slide 7: Metrike zmogljivosti procesov
Parts per Million – deli z napako na milijon
Primer:
  Število enot = 30.000 število pokrovov
  Število napak = 53 število vdrtin / prask
Notes: Pri velikoserijski proizvodnji s strogimi zahtevami glede kakovosti se s pomočjo merila PPM navaja kakovost serije ali proizvodne linije. Kratica PPM pomeni število delov z napako na milijon.
Primer je prikazan na diapozitivu.
50 PPM pomeni, da lahko pri enem proizvedenem milijonu kosov pričakujemo 50 takšnih izdelkov, ki bodo poškodovani ali ne izpolnjujejo specifikacij. Pri 100.000 izdelanih kosih in zmogljivosti 50 PPM lahko pričakujemo, da 5 delov ne bo izpolnjevalo specifikacij. Že 50 PPM predstavlja precej visok standard kakovosti za marsikatero proizvodnjo, pri Six Sigma pa je predvidena še večja kakovost: 3,4 PPM.

## Slide 8: Metrike zmogljivosti procesov
Defects per Million Opportunities (DPMO) - število napak na milijon priložnosti
  Priložnosti = 2 možni napaki na vsaki enoti: vdrtina ali praska
  Število enot = 30.000 število pokrovov
  Število napak = 53 število vdrtin + prask
Notes: Kratica DPMO pomeni število napak na milijon priložnosti oz. število neskladnosti na milijon priložnosti. Merilo DPMO je podobno PPM in se uporablja kot merilo kakovosti. DPMO se razlikuje od PPM po tem, da upošteva možnost, da lahko pri pregledu ene enote najdemo več napak iste vrste, ali pa celo različne vrste napak.
Oglejmo si primer na diapozitivu:
Število priložnosti za napako je 2 * 30.000 = 60.000.
V tem primeru je bilo najdenih 53 napak.
DPMO = 53/60.000 * 1.000.000 = 883

## Slide 9: Metrike zmogljivosti procesov
Izkoristek procesa (Process Yield)
  Skupni izkoristek procesa (Total Process Yield TPY) = 0,90 x 0,89 x 0,94 x 0,93 = 70%
Proces | Škart | Izhod | Izkoristek procesa |  | 
A | 10 | 90 | 90 / (90+10) | = 90 /100 | = 90%
B | 10 | 80 | 80 / (80+10) | = 80 / 90 | = 89%
C | 5 | 75 | 75 / (75+5) | = 75 / 80 | = 94%
D | 5 | 70 | 70 / (70+5) | = 70 / 75 | = 93%
A
B
C
D
À
B
C
D
90
80
75
70
10
10
5
5
Notes: Izkoristek je odstotek izdelkov, ki se predajo v naslednjo operacijo brez vseh napak. Najbolje ga lahko pojasnimo na primeru: privzemimo, da izdelujemo del opekača v štirih zaporednih korakih procesa (A, B, C in D). V vsakem koraku procesa dobimo določeno število dobrih delov (Izhod) in določeno število slabih delov (Škart). Vsi dobri deli gredo v naslednji korak procesa, škartne dele pa zavržemo.
Izkoristek = skupno število izdelkov brez napak / skupno število izdelkov
Primer
Izkoristek procesa A : 90/100 = 90%
Izkoristek procesa B : 80/90 = 89%
Itd.
Skupni izkoristek procesa = Izkoristek A * Izkoristek B * Izkoristek C * Izkoristek D = 0,90 * 0,89 * 0,94 * 0,93 = 0,70
To pomeni, da je bilo izdelanih samo 70% izdelkov brez napak.

## Slide 10: Metrike zmogljivosti procesov
Izkoristek v prvem poskusu (First Time Right/Yield FTR/FTY)
  Izkoristek v vrsti korakov (Rolled Throughput Yield RTY) = 0,85 x 0,81 x 0,90 x 0,87 = 54%
Proces | Škart | Dodelava | Izhod | Izkoristek v prvem poskusu |  | 
A | 10 | 5 | 90 | (90-5) / (90+10) | = 85 /100 | = 85%
B | 10 | 7 | 80 | (80-7) / (80+10) | = 73 / 90 | = 81%
C | 5 | 3 | 75 | (75-3) / (75+5) | = 72 / 80 | = 90%
D | 5 | 5 | 70 | (70-5) / (70+5) | = 65 / 75 | = 87%
À
B
C
D
A
B
C
D
90
80
75
70
10
10
5
5
5
7
3
5
Notes: Namesto Izkoristka procesa se pogosto uporablja Izkoristek v vrsti korakov ali Izkoristek v prvem poskusu (FTR %). FTR % je verjetnost, da bo enota prešla skozi določeno število zaporednih korakov procesa brez napak. Glavna razlika med FTR in Izkoristkom procesa je v tem, da izdelki, ki niso 100 % v redu, vendar jih je mogoče dodelati ali popraviti, pri FTR% štejejo kot nesprejemljivi, ker niso bili dobri že v prvem poskusu.
Izkoristek FTR = skupno število dobrih izdelkov v prvem poskusu / skupno število izdelkov
Primer
FTR izkoristek procesa A: 85/100 = 85%
Izkoristek procesa B: 73/90 = 81%
Itd.
V vsakem koraku procesa je isto število dobrih delov, ki gredo naprej v naslednji korak, toda nekateri od teh izdelkov so bili dodelani, popravljeni ali izboljšani.
Če upoštevamo, da nekateri izdelki niso bili dobri v prvem poskusu, je izkoristek FTR tega procesa: 0,85 x 0,81 x 0,90 x 0,87 = 54%
To pomeni, da je bilo že v prvem poskusu dobrih le 54 % izdelkov.

## Slide 11: Metrike zmogljivosti procesov
Povzetek izkoristka
Chart: 
| A | B | C | D
Process Yield | 0.9 | 0.88889 | 0.9375 | 0.93333
Total Process Yield | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.7
First Time Yield | 0.85 | 0.81111 | 0.9 | 0.86667
Rolled Throughput Yield | 0.85 | 0.68944 | 0.6205 | 0.53777
‘Hidden factory’
Proces | Izhod | Škart | Dodelava |  | Izkoristek | Skupni izkoristek |  | FTR izkoristek | Pretočni izkoristek
A | 90 | 10 | 5 |  | 90% | 90% |  | 85% | 85%
B | 80 | 10 | 7 |  | 89% | 80% |  | 81% | 69%
C | 75 | 5 | 3 |  | 94% | 75% |  | 90% | 62%
D | 70 | 5 | 5 |  | 93% | 70% |  | 87% | 54%
Notes: V povzetku vam različne metode za izračun izkoristka pomagajo identificirati skrite potrate ali ‚hidden factory‘ dodelave znotraj procesa.

## Slide 12: Analiza merilnega sistema
Merilni proces
  Variabilnost je lastna vsakemu merilnemu instrumentu. Poleg instrumenta obstajajo tudi drugi viri variabilnosti:
  Operaterji, ki izvajajo meritve
  Delovni postopki
  Obrazci za zbiranje podatkov
  Uporabljena orodja in pripomočki
  Uporabljeni izračuni
  Način in frekvenca odvzema vzorcev na liniji
  Pogostost in tehnika umerjanja
  Okolje (temperatura, vlaga, vibracije, svetloba itd.).
  . . .
Merilni
proces
Okolje
Meritve
Merjeni CTQ-ji
Referenca
Oprema
Postopek
Operater
Notes: Preden nadaljujete z analizo procesnih podatkov, se morate prepričati, da so merilni sistem in podatki veljavni in zanesljivi. V tem poglavju podajamo uvod v metrologijo, znanost o meritvah. Metrologija pokriva vse teoretične in praktične vidike merjenja. To je eden od najpomembnejših elementov vsakega projekta Lean Six Sigma, saj kakršnikoli zaključki, ki so narejeni na podlagi podatkov pomanjkljive kakovosti, izmerjenih z nenatančnim in nezanesljivim sistemom, niso veljavni. V takem primeru ni nobene druge možnosti, kot da se analiza takoj ustavi in se najprej odpravijo težave z meritvami.
Variabilnost je lastna vsakemu merilnemu instrumentu. Poleg instrumenta obstajajo tudi drugi viri variabilnosti:
Operaterji, ki izvajajo meritve
Delovni postopki
Obrazci za zbiranje podatkov
Uporabljena orodja in pripomočki
Uporabljeni izračuni
Način in frekvenca odvzema vzorcev na liniji
Pogostost in tehnika umerjanja
Okolje (temperatura, vlaga, vibracije, svetloba itd.).
Itd.

## Slide 13: Analiza merilnega sistema
Merilni proces
  Idealen merilni sistem bi izmeril resnično vrednost v vsakem poskusu.
  Toda . . . vsi vemo, da na svetu ni idealnih stvari! Vsak proces ima variabilnost... tudi merilni proces!
MSA – Measurement System Analysis – analiza merilnega procesa vam pove:
  Kako točno je vaše merilno orodje (oprema)
  Kako velik je vpliv merilnega procesa (npr. operaterja in postopka).
Notes: Idealen merilni sistem bi izmeril resnično vrednost v vsakem poskusu. Toda . . . vsi vemo, da na svetu ni idealnih stvari! Kot vse drugo, je tudi zbiranje podatkov in merjenje podatkov proces. Pridobivanje podatkov in merjenje je neločljivo povezano z variabilnostjo in napakami.
Ogledali si bomo, kako se izvede analiza merilnega sistema (MSA). MSA vam pove, kako točno je merilno orodje (oprema) in kako velik je vpliv merilnega procesa (npr. operaterja, postopka, okolja). MSA ovrednoti testno metodo, merilne instrumente in celoten proces pridobivanja meritev za razumevanje, kako posledice merilnih napak vplivajo na odločitve o proizvodu ali procesu.

## Slide 14: Analiza merilnega sistema
Opazovana variabilnost procesa
  Celotna variabilnost (ki jo opazite)
  Dejanska variabilnost procesa
  Variabilnost, ki jo povzroči merilni sistem
Opazovana
variabilnost procesa
Dejanska
variabilnost procesa
Variabilnost
merilnega procesa
Variabilnost
izdelka
Variabilnost
merila
Celotna
variabilnost
=
+
Notes: Variabilnost procesa, ki jo opazimo (celotna variabilnost) z odčitavanjem merilnih podatkov na instrumentu, je vedno večja od dejanske variabilnost procesa. Razlog je v tem, da moramo upoštevati tudi variabilnost merilnega sistema. To je prikazano s krivuljami in s formulo.
Dober merilni sistem ima razmeroma majhno variabilnost. Obstaja več orodij za določanje variabilnost merilnega sistema, eno od njih pa je študija ponovljivosti in obnovljivosti merila, ki jo bomo obravnavali na naslednjih diapozitivih.

## Slide 15: Analiza merilnega sistema
Variabilnost meritev
  Da bi zmanjšali variabilnost merilnega sistema, moramo identificirati
  in razumeti vplivne dejavnike.
  Točnost: Kako velika je sistematična napaka?
    Odmik: razlika med povprečjem meritev in resnično vrednostjo
    Linearnost: enaka točnost po celotnem merilnem razponu instrumenta.
  Natančnost: Kako velika je variabilnost meritev?
    Ponovljivost: kolikšen je delež variabilnosti, ki ga prinaša sam merilni instrument?
    Obnovljivost: kolikšen je delež variabilnosti, ki ga prinašajo merilni postopek, operater itd.?
    Enakomernost: ali je variabilnost meritev enaka po celotnem razponu instrumenta?
  Stabilnost: Ali je merilni sistem stabilen v času?
Notes: Za zmanjšanje variabilnosti merilnega sistema moramo identificirati in razumeti vplivne dejavnike. Napake merilnega sistema lahko razvrstimo v naslednje tri kategorije:
Točnost Kako velika je sistematična napaka?
Odmik : Razlika med povprečjem meritev in resnično vrednostjo.
Linearnost : Enaka točnost po celotnem merilnem razponu instrumenta.
Natančnost Kako velika je variabilnost meritev?
Ponovljivost : Delež variabilnosti, ki ga povzroča sam merilni instrument.
Obnovljivost : Delež variabilnosti, ki ga povzročajo merilni postopek, operater itd.
Enakomernost : Konstantnost (enakomernost) variabilnosti meritev nad celotnim razponom merilnih karakteristik.
Stabilnost Ali je merilni sistem stabilen v času?
Če vprašate koga, kako dober je merilni sistem, boste morda dobili odgovor: "Odličen je, ker je bil nedavno umerjen." Ne pozabite, da je umerjanje samo eden od pogojev za dober merilni sistem. Umerjen sistem še ni garancija za natančnost ali stabilnost in z umerjanjem lahko zagotovimo le del točnosti.

## Slide 16: Analiza merilnega sistema
Točen + Natančen = Perfekten
Ni točen in ni natančen
Dve kategoriji merjene napake:
Točnost pove, kako blizu ‚prave‘ vrednosti je meritev.
Natančnost pove, kako blizu druga drugi so meritve.

## Slide 17: Analiza merilnega sistema
Zadovoljiva ločljivost
Slaba ločljivost
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
Razločevanje & ločljivost
  Kakšna je dolžina palice?
  Kateri sistem ima najboljšo razločevanje?
  Katero merilo ima najvišjo ločljivost?
Notes: Razločevanje (discrimination) & ločljivost (resolution)

## Slide 18: Analiza merilnega sistema
Referenčna vrednost
Odmik
Povprečje ponovljenih meritev
1 - Točnost - Odmik
  Točnost je razlika med izmerjenim povprečjem
  in resnično vrednostjo (referenčno vrednostjo).
  To razliko imenujemo 'odmik' ali 'sistematična napaka'.
Notes: Točnost merilnega sistema oz. odmik je sistematična razlika med izmerjenim povprečjem in resnično vrednostjo.
Odmik je sestavljen iz:
Operaterjevega odmika Različni operaterji na istem predmetu izmerijo različne povprečne vrednosti. Tovrstno napako povzročijo tudi različna opazovanja ali izpeljava podatkov iz različnih podatkovnih baz. Operaterjev odmik lahko zmanjšamo s pravilnimi navodili za merjenje, z usposabljanjem in jasnimi definicijami.
Odmik instrumenta Z različnimi instrumenti dobimo na istem predmetu različne povprečne vrednosti. Ta vpliv lahko zmanjšamo z umerjanjem meril. Pomnite, da je odmik po umerjanju določen z referenčno vrednostjo, ki jo uporabite pri umerjanju.

## Slide 19: Analiza merilnega sistema
2 - Natančnost
  Celotna variabilnost merilnega sistema.
  To je variabilnost, ki jo povzročata merilni instrument in merilni proces.
  Ponovljivost meritve (Repeatability): Ponovljivost je tisti del lastne variabilnosti, ki jo povzroča sam merilni instrument. Gre za variabilnost pri meritvah, ki se ponavljajo brez spremembe konfiguracije in pogojev meritev.
  Obnovljivost meritve (Reproducibility): Obnovljivost je del variabilnosti, ki jo prispeva merilni postopek. Gre za variabilnost pri ponovljenih meritvah iste spremenljivke v različnih pogojih (npr. različni operaterji, različne konfiguracije, različne testne enote, različni okoljski pogoji, dolgoročna).
Notes: Natančnost je celotna variabilnost merilnega sistema. Vanjo je vključena variabilnost, ki jo povzročata merilni instrument in merilni proces. Variabilnost natančnosti je mogoče ugotoviti z analizo merilnega sistema (študijo ponovljivosti in obnovljivosti merila, angl. Gage R&R).
Ponovljivost (Repeatability) Ponovljivost je tisti del lastne variabilnosti, ki jo povzroča sam merilni instrument. Gre za variabilnost pri meritvah, ki se ponavljajo brez spremembe konfiguracije in pogojev meritev.
Isti operater
Ista konfiguracija meritve
Isti merilni instrument
Isti pogoji
Kratkoročna
Obnovljivost (Reproducibility) Obnovljivost je del variabilnosti, ki jo prispeva merilni postopek. Gre za variabilnost pri ponovljenih meritvah iste spremenljivke v različnih pogojih (npr. različni operaterji, različne konfiguracije, različne testne enote, različni okoljski pogoji, dolgoročna).
Obnovljivost je vsota dveh komponent variabilnosti: 'operater' ter 'interakcija med operaterjem in merjencem'.
Obnovljivost je torej variabilnost pri ponovljenih meritvah iste spremenljivke v različnih pogojih:
Različni operaterji
Različne konfiguracije
Različne testne enote
Različni okoljski pogoji
Dolgoročna (merilni proces je pod nadzorom)

## Slide 20: Analiza merilnega sistema
3 - Stabilnost
  Konstantnost odmika meritev v času.
  Meritve so prikazane v obliki trendov, izmen, cikličnih vzorcev, osamelcev itd.
  Preučuje se lahko s standardnimi periodičnimi ukrepi in vrednoti z grafi poteka ali s kontrolnimi kartami
  Možni vzroki:
    Okvara merilnega instrumenta
    Obraba
    Nepravilna namestitev ali vpetje merilnega instrumenta
    Zunanji vplivi, npr. električne motnje
    Operaterjeva malomarnost
Notes: Stabilnost: Ali je merilni sistem stabilen v času?

## Slide 21: Analiza merilnega sistema
Študija ponovljivosti in obnovljivosti
  Trije različni operaterji po trikrat premerijo 10 delov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Operater 1
Operater 2
Operater 3
Meritev 2
Meritev 3
Meritev 1
Meritev 2
Meritev 1
Meritev 2
Deli
Meritev 1
Meritev 3
Meritev 3
Notes: Pomnite, da je umerjanje le eden od pogojev za dober merilni sistem. Umerjen sistem še ni garancija za točnost, natančnost ali stabilnost. MSA se izvaja v kombinaciji z merjenci.
Točnost se lahko ugotovi s študijo umerjanja. Variabilnost natančnosti se lahko določi z analizo ponovljivosti in obnovljivosti merilnega sistema (angl. Gage R&R). Pri zveznih podatkih se uporabi zvezna študija ponovljivosti in obnovljivosti, medtem ko se analiza ujemanja atributov uporabi za ocenjevanje ujemanja podatkov v obliki atributov. Meritve so v tem primeru subjektivne človeške ocene in ne neposredne fizikalne meritve, npr. rezultati vizualne kontrole, kjer je rezultat lahko samo dober ali slab izdelek.
  Študija ponovljivosti in obnovljivosti merila določi natančnost z 10 deli, ki jih po trikrat izmerijo trije različni operaterji. Za izračun ponovljivosti sta potrebni vsaj dve seriji poizkusov. Napako merilne natančnosti je mogoče izračunati na podlagi 10 x 3 x 3 = 90 meritev.

## Slide 22: Analiza merilnega sistema
1 – Razmerje med natančnostjo in toleranco (P/T) %
  % tolerance izraža odstotni delež tolerance izdelka, ki ga vzame merilna napaka.
  2 – % variabilnosti študije ali % R&R
  % variabilnosti študije izraža odstotni delež celotne variabilnosti, ki ga vzame merilna napaka.
  Ocenjuje, kako dobro se odreže merilni sistem glede na skupno variabilnost procesa.
Opažena
variabilnost procesa
Dejanska
variabilnost procesa
Izmerjena
variabilnost procesa
σtot
σMS
Observed
Process Variation
Actual
Process Variation
Measured
Process Variation
Opažena
variabilnost proc.
Dejanska
variabilnost proc.
Izmerjena
variabilnost proc.
Dovoljena
variabilnost proc.
T
P
Notes: Pomemben ni absolutni nivo ponovljivosti in obnovljivosti merila, ampak relativni nivo. Štoparica, ki se uporablja pri merjenju časa na maratonu, tako ni sprejemljiva za merjenje teka na 100 metrov. Voltmeter za merjenje v gospodinjstvu ni sprejemljiv za merjenje napetosti na elektronskih komponentah. Z drugimi besedami, merilni sistem mora biti primeren za svoj namen.
Sprejemljivost ponovljivosti in obnovljivosti merila se ocenjuje na podlagi odstotnega razmerja variabilnosti ponovljivosti in obnovljivosti merila v primerjavi z variabilnostjo procesa (gage R&R %) in toleranco kupca (P/T%).
Sposobnost merila kvantificirajo štirje indeksi, najpogosteje se uporabljata % tolerance (%P/T) ter % variabilnosti študije (%R&R).
% tolerance ali % P/T : P/T razmerje
% variabilnosti študije, ali % R&R : razmerje variabilnosti

## Slide 23: Analiza merilnega sistema
Norme sprejemljivosti merila po AIAG
  (Automotive Industry Action Group)
% R&R
% variab. študije
% P/T
% tolerance
% prispevka
št. ločenih kategorij
Manjše vredn.
so boljše
10%
1%
10
30%
30%
5
10%
10%
Idealno
Mejno
Slabo
Sprejemljivo
Notes: Skupina Automotive Industry Action Group (AIAG) je postavila norme za sprejemljivost meril na podlagi ene od štirih študij meril (mi smo predstavili samo dve). Manjši kot je rezultat študije v odstotkih, boljši je merilni sistem.
Če je % natančnost/toleranca in % R&R:
< 10%, pomeni, da je merilni sistem odličen
med 10% in 30%, pomeni merilni sistem je sprejemljiv
> 30%, pomeni merilni sistem ni dober

## Slide 24: Povzetek
Six Sigma uporablja veliko kvantitativnih indikatorjev za merjenje in primerjavo zmogljivosti procesa.
Med pogosto uporabljene indikatorje spadajo PPM, DPMO, izkoristek, ...
Analiza merilnega sistema (MSA) skuša analizirati vpliv merilnega sistema na spremenljivost procesa.
Ključni parametri MSA so točnost, natančnost, razločevanje, ponovljivost, …

## Slide 25: Avtorji
To učno gradivo je bilo certificirano v skladu s pravili ECQA – Evropskega združenja za certificiranje in kvalificiranje.
Učno gradivo je bilo usklajeno med univerzami in industrijo v okviru mednarodnega konzorcija projekta “Automotive Quality Universities – AutoUniverse (AQU)”:
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Češka, www.fei.vsb.cz/en
Graz University of Technology, Institute for Technical Informatics, Avstrija, www.iti.tugraz.at
University of Applied Sciences JOANNEUM, Institute for Automotive Engineering, Graz, Avstrija, https://www.fh-joanneum.at/en/institut/automotive-engineering/
EMIRAcle – European Manufacturing and Innovation Research Association, Belgija, http://www.emiracle.eu/
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Slovenija, https://feri.um.si/
ISCN Ltd./Ges.m.b.H, Irska/Avstrija, www.iscn.com
ECQA – European Certification and Qualification Association, Avstrija, www.ecqa.org
Ta projekt je bil financiran s podporo programa Erasmus+ Evropske komisije po pogodbi 2015-1-CZ01-KA203-013986 - 2015 – 2017.
Ta publikacija/sporočilo odraža stališče avtorjev in Komisija ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Notes: To učno gradivo je bilo certificirano v skladu s pravili ECQA – Evropskega združenja za certificiranje in kvalificiranje.
Učno gradivo je bilo usklajeno med univerzami in industrijo v okviru mednarodnega konzorcija projekta “Automotive Quality Universities – AutoUniverse (AQU)”:
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Češka, www.fei.vsb.cz/en
Graz University of Technology, Institute for Technical Informatics, Avstrija, www.iti.tugraz.at
University of Applied Sciences JOANNEUM, Institute for Automotive Engineering, Graz, Avstrija, https://www.fh-joanneum.at/en/institut/automotive-engineering/
EMIRAcle – European Manufacturing and Innovation Research Association, Belgija, http://www.emiracle.eu/
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Slovenija, https://feri.um.si/
ISCN Ltd./Ges.m.b.H, Irska/Avstrija, www.iscn.com
ECQA – European Certification and Qualification Association, Avstrija, www.ecqa.org
Ta projekt je bil financiran s podporo programa Erasmus+ Evropske komisije po pogodbi 2015-1-CZ01-KA203-013986 - 2015 – 2017.
AQUA – Zavezništvo znanja za kakovost usposabljanja in odličnost v avtomobilski industriji je vzpostavilo zavezništvo za kakovost – LLP projekt EAC-2012-0635 - 2013 – 2014.
Ta publikacija/sporočilo odraža stališče avtorjev in Komisija ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje.